## Slide 1: Sähköajoneuvojen latauksen standardit

## Slide 2: Standardointi on kansainvälistä yhteistyötä
”Join the IEC and see the world!”
 | Yleinen | Sähkötekniikka | Televiestintä
Maailma |  |  | 
Eurooppa |  |  | 
Suomi |  |  | 
SESKO
Rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys
SESKO on Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) standardointiasetuksen tarkoittama kansallinen standardointielin SFS:n ja Traficomin rinnalla
Vastaa Suomessa sähköalan standardoinnista
IEC:n ja CENELECin jäsen ja kansalliskomitea (NC)
Sopimukset Suomen Standardisoimisliitto SFS:n kanssa
2

## Slide 3
3
Liikenne SyC Sustainable Electrified Transport
Teollisuusautomaatio ja älykäs valmistus SyC SM
Älykkäät rakennukset ja kodit
Älykkäät kaupungit SyC Smart cities
Merenkulku
SR 18, 80
Raideliikenne
SR 9
Lentoliikenne
SR 97, 107
Autoilu
SK 21, 23, 69
SR 105
CEN 301
SK 13, 23, 64, 34, 61, 69, 79, 205, 215
SR 47, 100, 110, ISO/IEC JTC 1/SC 37
SK 3, 17, 22, 44, 65, 77, 111, 121, CISPR
Terveydenhoito ja tietotekniikka-avusteinen asuminen SyC AAL
SK 61, 62, 79, SR 59, 100, ISO/IEC JTC 1
Esineiden internet (IoT)
SK JTC 1 SC 41, ISO/IEC JTC 1/SC 41
Digitalisaatio ja tiedonsiirto
Kyberturvallisuus
ISO/IEC JTC 1, SK 65
Energia SyC Smart energy
Älykkäät sähköverkot
SK 8, 13 SR 57
Tuotantomuodot
Uudistuvat energialähteet
SK 82, 88
SR 4, 5, 105, 114
Ydinvoima
SK 45
Varastointi
SK 21, 22
Siirto ja jakelu
SK 11, 20, 99 SR 14, 33, 36, 57
Henkilö- ja tavarakuljettimet
SR 125
Turvallisuus ja toiminnallinen turvallisuus (laite- ja järjestelmäkomiteat)
EMC
SK 77, CISPR
IP-luokat ja ympäristötestit
SK 104
Dokumentointi
SK 3
Terminologia
SK 1
Luotettavuus
SR 56
Sähköistyvä yhteiskunta
Autoilu
SK 21, 23, 69
SR 105
CEN 301

## Slide 4: Sähköautojen latausjärjestelmien standardointi ….
4
Latausaseman syöttö
Asennuksen (SFS 6000) ja latauslaitteiden (tuotestandardit) turvallisuus varmistetaan standardeilla
Asennusstandardit uusittu 2022 (erityisesti SFS 6000-7-722 ja SFS 6000-8-813)
SFS 6000-7-722 Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-722: Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Sähköajoneuvojen syöttö
  Standardi on uusittu kokonaan HD 60364-7-722:2019 pohjalta
  Selkeytetty vikavirtasuojavaatimuksia
  Standardiin on lisätty johdotonta latausta koskeva kohta
  Lisätty vaatimukset, kun sähköajoneuvo toimii rinnan muiden teholähteiden kanssa
  Standardiin on lisätty opastavaa tekstiä
SFS 6000-8-813 Pienjännitesähköasennukset. Osa 8-813: Täydentävät vaatimukset. Pistokytkimien valinta ja asentaminen
  Lisätty ohjeistusta ja vaatimuksia käytettäessä kotitalouspistokytkimiä uudentyyppisillä kuormituksilla (sähköauton lataus)

## Slide 5: Sähköajoneuvojen standardoinnin painopisteet
5
Latausjärjestelmä ja pistokytkimet
Vaatimukset kehittyvät jatkuvasti teknologisen kehityksen myötä (EN IEC 61851-1 n. 1000 kommenttia/ed.)
Lataustehojen kasvattaminen (raskaan hyötyliikenteen ajoneuvot)
Kaksisuuntainen tehonsyöttö V2G ja V2L, energiavarastot (IEC TC 64, 69 ja 120)
Polttokennot (IEC TC 105)
Energian mittaus
Mittauksien laskutustietojen siirto koko ekosysteemin osalta (IEC TC 13, 69 ja CLC TC 205)
Tiedonsiirto
Kyberturvallisuus, GDPR (ISO/IEC JTC 1, IEC TC 65)
Liittyminen sähköverkkoon, energian hallinta, sähköverkkojen joustavuus (IEC TC 57, 69, 82, 88, 105 ja CLC TC 205)

## Slide 6: Latausjärjestelmä SFS-EN IEC 61851 -sarja
6
63379
Pakkanen ja muut talviolosuhteet haasteellisia (akut, kaapelit, jäähdytys, toimintasäde)
SFS-EN IEC | Latausjärjestelmä, aihe | Seuraava painos | Huom.
61851-1:2021 | Safety (general requirements and AC-charging) | Q2/2026 | mm. kaksisuuntainen tehon syöttö, teknisiä täsmennyksiä
61851-21-1:2017 | EMC, On board charger | Q2/2025 | 
61851-21-2:2021 | EMC, Off board charger | Q2/2026 | Haasteena suuret lataustehot HPC ja MCS
61851-23 ja -24:2023 | DC-charging |  | Uusiminen käynnistyy
61851-23-1 | Automatic connection system |  | Sähköbussit, pantografi EN 50696
61851-23-3 | Megawatt charger system (MCS) | Q1/2025 | Raskaat ajoneuvot, jäähdytys, pistoke/vastake IEC/TS 63379
61851-26 | Vehicle coupler located at the underbody |  | Kytkentärobotti”
61851-27 | Automated connection of a vehicle coupler |  | “Kytkentärobotti”, pistoke/vastake IEC 62196-2, -3 tai 63379

## Slide 7: Latausjärjestelmän komponentit
7
Latauspistokkeet, latauskaapelit ja komponentit
Hidaslataus/lataustapa 2: Uutta: HL–pistokytkin ja latauskaapelin pistotulpan lämpötilan valvonta
  HL-pistokytkin: IEC 60884-1 Ed. 4 (SFS 5610:2024) rakennetta vahvistettu, jotta kestää pitkäaikaista kuormitusvirtaa 16 A (huom. asennuksen rajoitteet SFS 6000-8-813)
  Ohjaus- ja suojalaiteyksikkö: SFS-EN IEC 62752 julkaistaan Q2/2024
Peruslataus/lataustapa 3: AC-lataus, SFS-EN 62196-2 Type 2, max. 3 x 63 A (< 22 kW)
Teholataus/lataustapa 4: DC-lataus, SFS-EN 62196-3, CCS2, max. 1000 V DC, 400 A
Teholataus/lataustapa 4 (HPC): IEC 62196-3-1, CCS2, 1000 V 500 A DC, < 350 kW
Teholataus/lataustapa 4 (MCS): ”MW-lataus”, IEC 63379, max. 1250 V 3000 A DC, > 350 kW
Kaapelit
SFS-EN 50620:2017:en Electric cables - Charging cables for electric vehicles (lataustavat 1-3) 450/750 V
IEC 62893-4 -sarja Charging cables for electric vehicles of rated voltages up to and including 0,6/1 kV (lataustavat 1-4)

## Slide 8: Johdoton lataus ja akun vaihto
8
Johdoton lataus (Staattista ja dynaamista)
SFS-EN IEC 61980-1:2021 Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems - Part 1: General requirements
SFS-EN IEC 61980-2:2023 - Part 2: Specific requirements for MF-WPT system communication and activities
SFS-EN IEC 61980-3:2022 - Part 3: Specific requirements for magnetic field wireless power transfer systems
Tulossa Part -4 “High power (H-WPT)”, Part -5 “Dynamic WPT” ja Part -6 “Communication for dynamic MF-WPT”
Akun vaihto (Raskaat hyötyajoneuvot, työkoneet)
IEC TS 62840-1:2016 Electric vehicle battery swap system - Part 1: General and guidance
SFS-EN IEC 62840-2:2019 - Part 2: Safety requirements

## Slide 9: Sähköpyörät ja -skootterit
9
Sähköpyörät – ja skootterit yms. (Latausjärjestelmä ja pistokytkimet)
SFS-EN IEC 61851-25 Electric vehicle conductive charging system – Part 25: DC EV supply equipment where protection relies on electrical separation
CLC IEC/TS 61851-3-1 … -3-7:2023 DC EV supply equipment where protection relies on double or reinforced insulation (Stationary equipment, portable/mobile equipment, CAN-communication, communication parameters § objects, voltage converter unit, battery communication)
IEC PAS 62840-3:2021 - Part 3: Particular safety and interoperability requirements for battery swap systems operating with removable RESS/battery systems
IEC TS 62196-4:2022 Conductive charging of electric vehicles - Part 4: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for DC pin and contact-tube accessories for Class II or Class III applications (120 V 60 A DC)
SFS-EN IEC 62196-6:2022:en DC pin and contact-tube vehicle couplers intended to be used for DC EV supply equipment where protection relies on electrical separation (120 V 100 A DC)

## Slide 10: Akut
10
Kannettavat
Kannettavat lyijyakut
SFS-EN IEC 62485-4
Kannettavat Ni-Cd- kennot ja akut
SFS-EN 61951-1
SFS-EN IEC 63218
Kannettavat Ni-MH- kennot ja akut
SFS-EN 61951-2
SFS-EN 62133-1
SFS-EN IEC 63218
Kannettavat
Li-ion- kennot ja akut
SFS-IEC EN 61960 (sarja)
Ilmailu
Lentokoneiden akut
SFS-IEC EN 60952 (sarja)
Lentokoneiden Ni-Cd- akut
SFS-IEC EN 60952 (sarja)
Sähkövarasto
Akut sähkön varastointiin
SFS-IEC EN 61427 (sarja)
Sähkövarastojen
Li-ion-akut
SFS-EN IEC 63056
Virtausakut
SFS-EN IEC 62932-1
SFS-EN IEC 62932-2-1
SFS-EN IEC 62932-2-2
Sähköajoneuvot
Lyijyakut (LEV)
SFS-EN IEC 63193
Ni-MH-akut
SFS-EN 61982 (sarja)
Li-ion-kennot
SFS-EN IEC 62660-1
SFS-EN IEC 62660-2
SFS-EN IEC 62660-3
IEC/TR 62660-4
Akut
ISO 6469-1 (EV)
ISO 13063-1 (LEV)
SFS-EN 50604-1 (LEV)
Kennot ja akut
Yleistä
Pb
Ni-Cd
Ni-MH
Li-ioni
Muuta

## Slide 11: Taustajärjestelmät ja tiedonsiirto
TSO System
DSO Grid Management
Electricity Supplier System
DSO System
Metering
E-mobility Service Provider System
E-mobility Clearing House system
RM
CS controller
EVSE
EV
EV user
CEM
Flexibility Operator System
Energy market
GCP
Energy system
CS
E-mobility systems
Private network
EMS
11
TSO System
DSO Grid Management
Electricity Supplier System
DSO System
Metering
Cloud CSMS
E-mobility Service Provider System
E-mobility Clearing House system
RM
Local CSMS
CS controller
EVSE
EV
EV user
CEM
Flexibility Operator System
Energy market
CEM Customer Energy Manager
CS Charging Station
CSMS Charging Management System
DSO Distribution System Operator
EMS Energy Management System
EV Electrical Vehicle
EVSE EV Supply Equipment
FO Flexibility Operator, Aggregator
GCP Grid Connection Point
RM Resource Manager
TSO Transmission System Operator
GCP
IEC Communication Protocols
IEC 63119
CSM-EMSP
ISO 15118
EV-EVSE
IEC 63382 FO-CSM
Energy system
CS
E-mobility systems
Private network
EMS
“with cloud”
“without cloud”
IEC 63380
Local EMS-EVSE
IEC 63110
EVSE-CSMS
Cloud

## Slide 12: Energian mittaus
12
Latauspisteiden sähkön mittaus
AC-mittarit SFS-EN 50470-3 ja DC-mittarit SFS-EN 50470-4
IEC:ssä selviteltävänä mittauksien laskutustietojen siirto koko ekosysteemin osalta (IEC 62056, 63110, 63119, ISO 15118, OCPP, OCPI)
Draft EN 50732 Electric mobility – Measuring systems for stationary supply equipment. Requirements to support to the MID (directive 2014/32/EU)
  Haluttaisiin standardoida mittausmoduuli. Suomi vastustanut, koska ehdotuksella aiheutetaan tarpeettomia lisäkuluja teollisuudelle. Taustalla myös patenttikiista. Tukesilla tarkkaa ohjeistusta, miten Suomessa tulkitaan MIDiä tältä osin. Lähtökohta: MID-mittari ja jos latauslaitteessa on näyttö, ei tarvita (MID-) sertifioitua tiedonsiirtoyhteyttä ja taustajärjestelmää.

## Slide 13: SESKOn suositukset ja soveltamisohjeet
13
Sähköajoneuvojen lataussuositus 2023-05 https://sesko.fi/standardointi/sahkoautot-ja-latausjarjestelmat/lataussuositus/
Otettu huomioon asennusstandardien kiristyneet turvallisuusvaatimukset
Kuluttajille suunnattu osa kirjoitettu kokonaan uudestaan, tavoitteena entistä selvempi ymmärrettävyys etenkin paloturvallisuuden kannalta
Kirjallisuusluetteloon on lisätty myös pelastusalan uudet suositukset
Latauspisteiden vikavirtasuojaus https://sesko.fi/standardointi/sahkoautot-ja-latausjarjestelmat/sahkoauton-latausaseman-vikavirtasuojaus/
Otettu huomioon asennusstandardien selkeytetyt turvallisuusvaatimukset
Suojaus B-tyypin vikavirtasuojalla
Suojaus 6 mA tasavikavirran tunnistimella (RDC-DD) ja A-tyypin vikavirtasuojalla
Tyypilliset väärinkäsitykset

## Slide 14: Vaikuttaminen standardin sisältöön (IEC- ja EN-esikuvat)
SESKO
IEC
CLC
Aloitusvaihe (NWIP)
Äänestysvaihe (CDV)
IEC-standardi
SFS-EN (IEC) -standardi
Valmisteluvaihe (DC)
Loppuäänestys (FDIS)
Ratifiointi (BT)
Komiteavaihe (CD)
Parallel CDV-äänestys
Parallel FDIS-äänestys
EN IEC -standardi
Secretariat Enquiry
Enquiry (prEN)
Formal Vote (FprEN)
Lausuntokierros
SK/SR-käsittely
Lausuntokierros
WG-/MT-/PT-jäsenet
EN-standardi
Valmistelu
Aloitusvaihe (NWIP)
Vaikutusmahdollisuus
Aika (max. 5 vuotta)
SK/SR-käsittely
Standardien sisältöön voi vaikuttaa!
Osallistumalla tiedät myös tulevat vaatimukset!

## Slide 15
15
Kiitos !
SESKOn asiantuntijoita osastolla
B-300